Príloha č. 1: Opis a technická špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

(Príloha č. 1 Výzvy na obchodnú verejnú súťaž je zároveň Prílohou č. 1 Rámcovej dohody).

Obchodná verejná súťaž (OVS): „Nákup čipových kariet“

Vyhlasovateľ OVS: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina

Opis a technická špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Požiadavky na grafický dizajn a vyhotovenie čipovej karty:

- Tlač čipovej karty bude obojstranná farebná.

- Grafický dizajn strán A a B čipovej karty dodá vyhlasovateľ súťaže (v Rámcovej dohode uvedený ako Kupujúci) úspešnému navrhovateľovi (v Rámcovej dohode uvedený ako Predávajúci)  po uzavretí Rámcovej dohody a to v etape pred vystavením prvej čiastkovej objednávky.

Grafický dizajn strán A a B čipovej karty je nasledovný:

Poznámka:

Vyhlasovateľ súťaže (ako Kupujúci) si vyhradzuje právo v priebehu trvania platnej a účinnej Rámcovej dohody zmeniť grafický dizajn strán A a B čipovej karty.

Na strane A čipovej karty sa bude nachádzať priestor pre:

- číslo čipovej karty tlačí dodávateľ,

- fotografia vo formáte maximálne 30 mm x 30 mm tlačí kupujúci,

- meno, priezvisko tlačí kupujúci,

- titul tlačí kupujúci,

- dátum narodenia tlačí kupujúci.

Strana B čipovej karty bude obsahovať 5 rôznych fotografií.

Požiadavky na pretlač na čipovej karte:

- rozlíšenie tlače: min. 300 dpi,

- technika tlače grafiky ofset,

- trvalá ochrana proti oderu v súlade s ISO 7816 a 7810 (tlač na čipovú kartu spôsobom, ktorý zabráni strate zaznamenaných informácií počas používania čipovej karty v súlade s jej účelom),

- osobné údaje na strane A sa budú tlačiť na termo tlačiarni čiernobielo/farebne (3 základné farby + čierna na dosiahnutie farebného rozsahu) na predajnom mieste vyhlasovateľa súťaže (t.j. Kupujúceho),

- číslo čipovej karty musí byť vytlačené v súlade s UID čipovej karty a číslo musí mať 17 číslic doplnených úvodnými nulami,

- ak Kupujúci zistí, že vytlačené číslo čipovej karty sa nezhoduje s UID karty, čipová karta sa bude považovať za chybnú.

Minimálne technické požiadavky na čipovú kartu:

Čipové karty dodané Kupujúcemu na základe Rámcovej dohody musia vyhovovať normám ISO / IEC 14443 typu A a musia spĺňať nasledovné:

Typ čipu: Mifare DESFire EV3 8kB

- Fyzikálne vlastnosti:

- čipová karta musí byť vyrobená z plastu, ktorý neobsahuje škodlivé chemické zložky a musí byť ekologická,

- dodávateľ musí zaručiť vysokú kvalitu elektrického spojenia medzi anténou a elektronickým systémom počas celej životnosti čipovej karty,

- anténa je vyrobená z izolovaného medeného drôtu v súlade s normami: IEC 60317-20, IEC 60317-4 a NEMA: MW 79, MW2 a MW 75, vložená do jadra karty, pričom iné technológie výroby antén nie sú povolené a nebudú Kupujúcim akceptované,

- rozmery v súlade s normami ISO 7816-7810, ako sú platobné karty ID-1 (85,8 x 54 x 0,76 mm).

- Parametre pevnosti:

- odolnosť: mechanická, teplotná (v rozsahu od -20 ° C do + 85 ° C) bez straty funkčnosti a estetických hodnôt a chemická odolnosť musí spĺňať požiadavky uvedené v norme  ISO 10373,

- požaduje sa celková životnosť 10 rokov za normálnych prevádzkových podmienok,

- relatívna vlhkosť pracovného prostredia čipovej karty až do 90%,

- maximálny počet poškodených alebo nefunkčných čipových kariet nesmie prekročiť 0,70%.

- Bezpečnosť:

- čipová karta musí obsahovať účinné bezpečnostné prvky v súlade s normou ISO / IEC 14443 typu A 1-4,

- pri šifrovaní informácií na čipovej karte sa musí používať aspoň algoritmus DES, 3DES alebo AES,

- čipová karta musí obsahovať zabudovaný generátor naozaj náhodných čísel,

- bitovo orientovaný antikolizný mechanizmus,

- 1 master kľúč a až 14 klúčov pre každú aplikáciu,

- každá čipová karta musí obsahovať jedinečné a nemenné číslo uložené na 7 bajtoch trvalo naprogramované výrobcom pamäťového čipu,

- čipová karta musí umožniť vzájomnú auto identifikáciu s čítačkou, ktorá pracuje v súlade s ISO / IEC 7816-4,

- čipová karta musí mať certifikát EAL5+ (Hardware and Software).

- Pamäť:

- požadovaná technológia: CMOS EEPROM,

- organizácia pamäte: systém súborov,

- počet aplikácií: bez obmedzenia, t.j. toľko aplikácií, koľko podporuje veľkosť pamäte na jeden PICC,

- kapacita čipovej karty: minimálne 8kB,

- počet cyklov zápisu: minimálne 1 000 000 (podľa rozsahu prevádzkových podmienok určených výrobcom),

- počet cyklov čítania: neobmedzený,

- obdobie uchovávania údajov: 25 rokov.

- Komunikácia:

Komunikácia medzi čipovou kartou a čítačkou prebieha prostredníctvom rádia pri splnení nasledovných požiadaviek:

- nosná frekvencia: 13,56 MHz,

- bezkontaktné rozhranie musí spĺňať požiadavky ISO / IEC 14443 typu A,

- komunikačná rýchlosť: minimálne 106 kbit / s,

- komunikačný protokol: half duplex,

- prevádzkový dosah: do 100 mm,

- úplná proti kolízia (ochrana proti súčasnému načítaniu niekoľkých čipových kariet).

- Napájanie:

Čipová karta je indukčne napájaná čítačkou. Čipová karta nemá vlastný zdroj energie.

Navrhovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s opisom a technickou špecifikáciou predmetu obchodnej verejnej súťaže. Zároveň potvrdzuje, že predmet obchodnej verejnej súťaže bude v prípade uzavretia Rámcovej dohody dodávaný v súlade s vyššie uvedeným opisom a technickou špecifikáciou.

V ..........................., dňa ...................................

............................................................................

štatutárny orgán navrhovateľa, resp.

osoba oprávnená navrhovateľom konať

v mene navrhovateľa  (meno, priezvisko, podpis)